נתוני תכנון למערך האחו – לח

איכויות כניסה ויציאה מהמתקן

מובאת בזאת טבלה ראשונית לאיכויות הקולחים השלישוניים בכניסה למתקן ואיכויות הקולחים המשופרים ביציאה.

אנא עברו על נתוני הטבלה, העירו הערות ושלחו אלי חזרה לשתי הכתובות המצורפות.

הטבלה באנגלית כדי שתהיה כבר מוכנה לעבודת היועץ החיצוני.

| Design of wetland Effluent | Design of wetland Feed | WWTP Effluent Quality (Inbar) | Units | Parameter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000max | 2000-max | Max 2000 | μS/cm-1 | Conductivity |
| <5 | Ave.10 max20 | Ave.10 max15 | mg/l | BOD |
| 70 | 70-120 | 70 | mg/l | COD |
| 1.5 | 1.5-5 | 1.5 | mg/l | N-NH4 |
| <2 | 10-20 | 10 | mg/l | TN |
| <0.2 |  |  | mg/l | N-NO3 |
| <0.1 | 0.2-5 | 0.2 | mg/l | TP |
|  |  |  | mg/l | PO4 |
| 250 | 250 | 250 | mg/l | Cl- |
| 103 | 105104 | 104 | Number/100ml | Fecal coliforms |
|  |  | ?? | Number/100ml | Total coliforms |
| 5.5 |  |  | mg/l | Dissolved oxygen |
| 7.5-8.5 | 7-8.5 | 7-8.5 |  | PH |
| <0.01 | ? | 0 | mg/l | Chlorophyll a |
| ? | 1-2 | 1 | mg/l | Hydrocarbons |
| ? ? ? |  | 0.5 ? ? | mg/l | Detergent Anionic Cationic Nonionic |
| ? |  | 1 | mg/l | Total oil |
|  |  | ? | mg/l | Mineral oil |
| 0.005 | 0.005 | 0.005 | mg/l | Cyanide |
| <0.03 | 0.05 | 0.05 | mg/l | Residual chlorine |
|  |  |  | mg/l | Benzene |
|  |  |  | mg/l | Phenol |
|  |  |  | mg/l | Total BTEX |
|  |  |  | mg/l | H2S |
|  |  |  |  | Scum |
|  |  |  |  | Toxicity |
|  |  |  | NTU | Turbidity |

| Design of wetland Effluent | Design of wetland Feed | WWTP Effluent Quality | Units | Parameter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ? | ? | ? | mg/l | Aluminum |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | mg/l | Arsenic |
| <0.1 | 0.4-0.5 | 0.4 | mg/l | Boron |
| ? | 50 | 50 | mg/l | Barium |
| <0.001 | 0.005 | 0.005 | mg/l | Cadmium |
| ? | 0.05 | 0.05 | mg/l | Chrome |
| <0.1 | ? | ? | mg/l | Chrome III |
| <0.01 | ? | ? | mg/l | Chrome VI |
| 0.01 | 0.2 | 0.02 | mg/l | Copper |
| 0.05 | 0.05 | 0.05 | mg/l | Nickel |
| 0.05 | ? | ? | mg/l | Selenium |
| 0.005> | 0.008 | 0.008 | mg/l | Plum bum |
| <0.2 | 0.2 | 0.2 | mg/l | Zinc |